## Slide 1: به نام خدا
تست تعیین حساسیت میکروبی

## Slide 3: اجزای کلیدی آنتی بیوگرام :
دیسک های آنتی بیوتیکی
تهیه دیسک های با کیفیت /
نگهداری در شرایط مناسب
استفاده از روش استاندارد دیسک گذاری
محیط کشت
شرایط گرمخانه گذاری
غلظت سوسپانسیون
قرائت قطر هاله ها
ابزار سنجش
خطای دید
جداول استاندارد سنجش قطر هاله ها
دانش فنی

## Slide 4: مواد مورد نياز برای آزمايش تعيين حساسيت ميکروبی
مولر هينتون آگار Mueller-Hinton Agar
از ميان انواع محيط هاي كشت موجود، زير كميته براي آزمايش روتين تعيين حساسيت باكتري هاي كم نياز (nonfastidious)، به دلايل زير مولر هينتون آگار را به عنوان بهترين محيط در نظر گرفته است:
تكرارپذيري قابل قبولي در سري ساخت هاي متفاوت نشان مي دهد.
مهاركننده هاي آن به حدي اندك است كه نمي تواند نتايج آزمايش حساسيت سولفوناميد تري متوپريم وتتراسايكلين ها را تحت تأثير قرار دهد.
از رشد اكثر بيماريزاهاي كم نياز به طور مطلوب حمايت مي كند.
حجم زيادي از داده ها و تجربه ها در ارتباط با آزمايش تعيين حساسيت با اين محيط گردآوري شده است.

## Slide 5: pH
محيط مولر هينتون آگار بهتر است پس از تهيه در هر نوبت ساخت از نظر pH کنترل شود. pH محيط آگار پس از ژله ای شدن در حرارت اتاق، بايد در حد 7.4-7.2 باشد.

## Slide 6
PH را از طريق يكي از موارد زير كنترل نمائيد .
روش اول روش خيساندن
تمام مولر هينتون آگار يك پتري را ظرف كوچك كاملاً له كنيد آب مقطر ( 3 -2 )
ميلي ليتر اضافه گردد و به مدت ده دقيقه بخسيانيد سپس نوك الكترود ph متر را در اين مخلوط غوطه ور كنيد .
روش دوم : نوك الكترود ph متر را در داخل ارلن كوچكي قرار دهيد مقدار
اندكي از آگار مذاب را به داخل ارلن ريخته پس از سفت شدن آگار ph را اندازه گيري نمائيد .
روش سوم : از الكترودهاي سطحي استفاده نمائيد .

## Slide 7: محيط هاي جامد مولر ، هينتون آگار
محيط هاي جامد
مولر ، هينتون آگار
تهيه محيط مولر هينتون آگار شامل مراحل زير است
  محيط مولر هينتون آگار از محيط پايه تجاري و بر اساس دستورالعمل توليد كننده تهيه نمائيد .
بلافاصله بعداز اتو كلاو محيط را در بن ماري 50 – 45 درجه سانتيگراد خنك نمائيد .
محيط تازه تهيه شده خنك رادر ظروف پتري ، با كف صاف و جنس شيشه
اي يا پلاستيكي بر يك سطح صاف ( تراز ) قرار دهيد تا عمق يك نواخت به
ميزان 4 ميليمتر ايجاد گردد .
30 – 25 ميلي ليتر براي ظروف پتري با قطر100 ميلي متر مي باشد
اين ميزان معادل 70 – 60 ميلي ليتر محيط براي ظروف پتري با قطر 150 ميلي متر و 30 – 25 ميلي ليتر براي ظروف پتري با قطر100 ميلي متر مي باشد

## Slide 8
ظروف پتري حاوي محيط جامد در دماي اتاق خنك تر شود و جز مواردي كه در همان روز مصرف خواهند شد بقيه را در يخچال ( 8 – 2 ) سانتيگراد نگهداري كنيد .
ظروف پتري را طي 7 روز بعداز تهيه استفاده كنيد در غير اينصورت براي آن كه خشك شدن آگار به حداقل برسد ، اقدامات پيشگيرانه كافي ، تاثير قراردادن ظروف پتري در كيسه هاي پلاستيكي را انجام دهيد .
براي ارزيابي عدم آلودگي لازم است يك نمونه از هر سري ساخت ظروف پتري در دماي 2 ± 35 درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت يا بيشتر گرم خانه گذاري شود .

## Slide 9: رطوبت Moisture
در صورت خيس بودن سطح آگار در زمان مصرف، ظرف پتري را به مدت 30- 10 دقيقه در انکوباتورc °35 و يا با درپوش نيمه باز، زير هود كلاس IIدر حرارت اتاق قرار دهيد تا رطوبت اضافی آن تبخير گردد. براي تلقيح باکتری، سطح محيط كشت بايد مرطوب ولی فاقد قطرات آب بر روی آگار يا درپوش ظرف پتري باشد.

## Slide 10: اثرات تايميدين يا تايمين
وجود مقادير بالای تايمين و تايميدين در محيط مولر هينتون آگار مي تواند اثرات مهار کنندگی سولفوناميدها و تري متوپريم را معکوس نموده، منجر به کاهش، عدم وضوح يا از بين رفتن هاله عدم رشد و گزارش مقاومت به صورت کاذب گردد. برای ارزيابی کيفيت هر بسته از محيط مولر هينتون آگار بايد از انتروکوكوس فکاليس 29212 ATCCو ياATCC 33186 و ديسک های کوتریموکسازول استفاده نمود. هاله عدم رشد mm 20≤ با حاشيه واضح، نشانگر کيفيت مناسب محيط است. قطر هاله عدم رشد mm20>، عدم وجود هاله و يا رشد کلنی ها در داخل هاله عدم رشد، بر کيفيت نامناسب محيط مورد نظر دلالت دارد.

## Slide 11: تأثير غلظت کاتيون های دو ظرفيتی
تغيير در غلظت کاتيون های دو ظرفيتی خصوصا" کلسيم و منيزيم نتايج آزمايش آمينوگليکوزيد و تتراسايکلين را بر روی سودوموناس آئروژينوزا تحت تأثير قرار مي دهد. مقادير بالای کاتيون ها قطر هاله عدم رشد را کوچک تر و مقاير پايين كاتيون ها قطر هاله عدم رشد را در حد غيرقابل قبولی بزرگ تر خواهد نمود. همچنين مقادير بالای يون های روی (zinc) ممكن است قطر هاله عدم رشد کارباپنم ها را كاهش دهد.