## Slide 1: به نام خدا

## Slide 2: کاربرد نتايج برنامه ارزيابی خارجی کيفيت در آزمايشگاه هماتولوژی
دکتر پريسا داهيم

## Slide 3: شايعترين آزمايش های هماتولوژی
آزمايش شمارش سلول های خونی
شمارش افتراقی گلبول های سفيد و تشخيص مرفولوژی
آزمايشات انعقادی

## Slide 4: نمونه های مجهول هماتولوژی
خون کنترل
پلاسما کنترل
گسترش خون محيطی

## Slide 5: مدارک
دستورالعمل نحوه برخورد با نتايج برنامه ارزيابی خارجی کيفيت هماتولوژی

## Slide 6: ثبت.....
زمان دريافت نمونه
زمان انجام آزمايش و نام فرد انجام دهنده
چگونگی آماده نمودن نمونه
نام ثبت کننده نتايج در برگه جوابدهی

## Slide 7: پردازش آماری( پارامترهای کمی)
محاسبه ميانگين هر پارامتر و محاسبه انحراف معيار
خارج کردن داده های خارج از ± 2.5 SD
محاسبه ميانگين مجدد
Lab.result – Adjusted mean
DI(Deviation Index)=
Weighted SD

## Slide 8: Weighted SD
انحراف معيار گروه آزمايشگاهها با عملکرد مناسب
استفاده از CV مجاز مندرج در مراجع معتبر بين المللی
محاسبه ميانگين SD کل پارامترها در 6 ماه گذشته
استفاده از SD مجاز بر اساس اهميت بالينی

## Slide 10: تفسير گزارش
عالی DI < 0.5
خيلی خوب 0.5 < DI < 1
قابل قبول 1 < DI < 2
نيازمند بازبينی نحوه آزمايش 2 < DI < 3
يا کاليبراسيون دستگاه
غير قابل قبول و نيازمند بررسی DI >3
فوری
اگر نتيجه آزمايش خارج از محدوده 2.5 SD ± باشد DI به صورت SD 2.5< گزارش می شود

## Slide 11: DI
نتيجه آزمايش قابل قبول است يا خير؟
نتيجه آزمايش در مقايسه با گروه کمتر است يا بيشتر؟
نتيجه آزمايش در مقايسه با کل نتايج چطور است؟
خطای سيستميک وجود دارد ؟

## Slide 12: اقدامات در برخورد با نتايج غير قابل قبول
بررسی نحوه ثبت نتايج نمونه در برگه جوابدهی
نمونه در فاصله زمانی مناسب از دريافت آزمايش شده
نمونه مطابق دستورالعمل آزمايش شده
بررسی کيت و سری ساخت( آزمايشات انعقادی)
بررسی نتايج کنترل کيفی داخلی در روز انجام آزمايش

## Slide 13
بررسی کنترل دستگاه مورد استفاده در روز انجام آزمايش
بررسی نتايج آزمايش بيماران
بررسی نتايج قبلی ارزيابی خارجی کيفيت

## Slide 14
اگر در کليه بررسی ها مشکل خاصی مشاهده نشد
نيازی به اقدام اصلاحی نيست.......
نتايج با توضيح در خصوص اقدامات انجام شده بايد ثبت گردد.

## Slide 16: اسمير خون محيطی
دامنه مورد انتظار براي هريك از سلولها برحسب درصد مشخص شده است. اين دامنه بر اساس شمارشهای انجام شده توسط گروهي ، متشكل از كارشناسان خبره و نيز بررسي ميانگين نتايج آزمايشگاهها با ضريب اطمينان 95% تعيين می گردد.
تشخيص نهايي گسترش ارسال شده با در نظر گرفتن سوابق بيمار و نظر کارشناسان مشاور برنامه ، تعيين می گردد.

## Slide 17: نتيجه غير قابل قبول در شمارش افتراقی گلبول های سفيد
بررسی نحوه ثبت نتايج
بررسی عملکرد و سوابق آموزشی فرد آزمايش کننده
برنامه ريزی برای آموزش

## Slide 18
با تشکر